## Slide 1
GPU • VRAM • FPS
TARJETAS
GRÁFICAS
Todo lo que necesitas saber sobre el procesador de gráficos
GPU

## Slide 2
¿Qué es una GPU?
GPU = Graphics Processing Unit
Procesador especializado con miles de núcleos pequeños diseñados para ejecutar millones de cálculos de forma simultánea.
CPU
4 – 16 núcleos
MUY potentes
Tareas complejas
secuenciales
8 chefs expertos
GPU
Miles de núcleos
pequeños
Procesamiento
paralelo masivo
4,000 ayudantes
VS
¿Por qué importa?
🎮 Renderizado de videojuegos en alta calidad
🎬 Edición de video y efectos visuales
🤖 Entrenamiento de modelos de IA
📐 Diseño 3D y renderizado profesional

## Slide 3
VRAM — Memoria de Video
La memoria propia de la GPU: guarda texturas, frames y datos visuales en tiempo real.
4 GB
GDDR6
Juegos básicos
1080p baja calidad
8 GB
GDDR6
Gaming
1080p / 1440p estándar
12–16 GB
GDDR6X
4K, diseño
profesional, IA básica
24 GB+
GDDR6X
Modelos de IA,
renderizado pro
Tipo más común hoy: GDDR6 y GDDR6X • Más GB = mejor para resoluciones altas y tareas de IA

## Slide 4
iGPU vs dGPU
GPU Integrada vs GPU Dedicada
iGPU
📍 Ubicación
Dentro del procesador (CPU)
💾 Memoria
Usa la RAM del sistema
⚡ Potencia
Baja — tareas livianas
💡 Ejemplo
Intel UHD, AMD Vega
✅ Úsala para
Ofimática, navegación, video
dGPU
📍 Ubicación
Tarjeta independiente
💾 Memoria
VRAM propia (no comparte)
⚡ Potencia
Alta — tareas exigentes
💡 Ejemplo
RTX 4060, RX 7800 XT
✅ Úsala para
Gaming, diseño, IA, 3D

## Slide 5
Resoluciones y FPS
RESOLUCIÓN
1080p Full HD
1920 × 1080
La más común. Cualquier GPU moderna la maneja.
1440p 2K / QHD
2560 × 1440
El punto dulce calidad/precio del mercado hoy.
4K Ultra HD
3840 × 2160
Muy exigente. Requiere GPU de gama alta.
FPS — FOTOGRAMAS POR SEGUNDO
30
Jugable
Se siente lento
60
Estándar cómodo
La mayoría de juegos
144
Gaming fluido
Monitor 144Hz necesario
240+
Competitivo pro
E-sports profesional

## Slide 6
Los Tres Fabricantes
NVIDIA
Serie RTX / GTX
POSICIÓN
Líderes del mercado
TECNOLOGÍA
Ray Tracing + DLSS (IA)
EJEMPLOS
RTX 4060 • RTX 4070 • RTX 4090
AMD
Serie Radeon RX
POSICIÓN
Mejor precio / rendimiento
TECNOLOGÍA
FSR — FidelityFX Super Resolution
EJEMPLOS
RX 7600 • RX 7800 XT • RX 7900 XTX
Intel
Serie Arc
POSICIÓN
Nuevo desde 2022
TECNOLOGÍA
XeSS — Xe Super Sampling
EJEMPLOS
Arc A750 • Arc B580

## Slide 7
Gamas de Rendimiento
ENTRADA
$
RTX 3050 · RX 6500 XT
1080p baja / media
MEDIA
$$
RTX 4060 · RX 7700
1080p / 1440p alta
ALTA
$$$
RTX 4070 Ti · RX 7900 XT
1440p / 4K
EXTREMA
$$$$
RTX 4090 · RX 7900 XTX
4K máximo · Pro
← Más asequible · Más rendimiento →

## Slide 8
Resumen
🔲 GPU
Procesador de gráficos — miles de núcleos para cálculo paralelo
💾 VRAM
Memoria propia de la GPU — más GB = mejor para resoluciones altas
🔗 iGPU
Integrada al CPU — suficiente para tareas básicas y oficina
🎮 dGPU
Tarjeta dedicada — para gaming, diseño profesional e IA
📺 FPS
Fotogramas por segundo — más FPS = imagen más fluida
🏭 Fabricantes
NVIDIA (RTX) · AMD (RX) · Intel (Arc)
📊 Gamas
Entrada → Media → Alta → Extrema (precio y rendimiento crecientes)